AeroShell Fluid 41

Гидравлическая жидкость повышенной чистоты

AeroShell Fluid 41 – минеральная гидравлическая жидкость, которая отвечает повышенным требованиям к чистоте и отличается улучшенной низкотемпературной текучестью. Содержит также присадки, улучшающие противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные свойства и стабильность к сдвигу, а также деактиваторы металлов и антипенные присадки, что необходимо для эффективной работы гидросистем.

## Область применения

AeroShell Fluid 41 предназначен для исполь-зования во всех гидросистемах современ-ной авиационной техники, требующих жид-костей на минеральной основе. В частности AeroShell Fluid 41 рекомендуется применять там, где использование «сверхчистой» жид-кости может повысить надежность работы систем. Продукт работоспособен в диапа-зоне температур от –540С до +900С в обыч-ных системах и от –540С до 1350С в гидро-системах с наддувом.

AeroShell Fluid 41 следует использовать в системах с уплотнительными материалами из синтетического каучука и не допустимо - в системах, содержащих натуральный каучук.

AeroShell Fluid 41 совместим с AeroShell Fluid 4, 31, 51, 61, 71 и SSF/LGF.

Не следует использовать хлорированные уг-леводороды в качестве растворителей для очистки компонентов гидравлических сис-тем, в которых используется AeroShell Fluid 41. Остатки растворителя загрязняют гид-равлическую жидкость и могут привести к коррозии.

Спецификации

AeroShell Fluid 41 отвечает требованиям следующих спецификаций:

- Одобрено MIL-H- 5606G*

- Одобрено DEF Stan 91-48 Grade Superclean*

- Отвечает DEF Stan 91-48 Grade Normal

- Эквивалентно AIR 3520/B Grade H-515*

- Эквивалентно AIR 3520/B Grade H-520

- Одобрено в качестве аналога АМГ-10

- OM-15*

* сверхчистый класс

Рекомендации

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя фирмы Шелл.

Охрана здоровья и окружающей среды

При соблюдении правил личной и производ-ственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения AeroShell Fluid 41 не представ-ляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Более полная информация по данному воп-росу содержится в соответствующем пас-порте безопасности Shell.

Типичные физико-химические характеристики

| AeroShell Fluid 41 | Требования MIL-H- 5606G |  |
| --- | --- | --- |
| Тип масла | минеральное | минеральное |
| Кинематическая вязкость, мм2/с при 100оС при 40оС при -40оС при -54оС | не ниже 4.90 не ниже 13.2 не выше 600 не выше 2500 | 5.30 14.1 491 2300 |
| Индекс вязкости | - | >200 |
| Температура вспышки в закрытом тигле, °C | не ниже 82 | 105 |
| Температура самовоспламенения, °C | - | 230 |
| Температура застывания, оС | не выше -60 | <-60 |
| Кислотное число, мг КОН/г | не выше 0.2 | 0.01 |
| Относительная плотность при 15оС, г/л | определить | 0.87 |
| Испаряемость – 6 ч. при 71оС, % масс. | не выше 20 | 10 |
| Содержание воды, част./млн. | не выше 100 | <100 |
| Цвет | красный | красный |
| Степень чистоты, кол-во частиц размером /100 мл от 5 до 15 мк от 16 до 25 от 26 до 50 от 51 до 100 свыше 100 | не выше 10000 не выше 1000 не выше 150 не выше 20 не выше 5 | 808 116 44 10 1 |
| Коррозия меди | не выше 2e | 2b |
| Противоизносные свойства сталь-сталь - диаметр пятна износа, мм | не выше 1.0 | 0.95 |
| Набухание эластомеров - % | 19-30 | 25.4 |
| Коррозионная агрессивность и антиокислительные свойства при 135 0С изменение массы металла изменение кинематческой вязкости при 40 0С, % изменение кислотного числа, мг КОН/г | от –5 +50 не выше 0.20 | выдерживает +0.1 +0.1 |
| Низкотемпературная стабильность – 72 ч. при -540С |  | выдерживает |
| Стабильность к сдвигу изменение кинематческой вязкости при 40 0С, % изменение кислотного числа, мг КОН/г | не выше 0.20 | выдерживает < 0.2 |
| Пенообразование |  | выдерживает |

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций Shell.